郑州大学货物采购竞价单

| 采购人发出询价时间：2015年7月3日 | 供应商报价时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 郑州大学第一附属中学 | 供应商全称 （加盖公章） |  |
| 采购联系人、电话 | 徐老师 13623855912 | 供应商详细地址 |  |
| 送达地址 联系人、联系 | 郑州高新区科学大道100号综合办公楼565 王老师、张老师 0371-67781167 | 联系人、联系电话 |  |
| 货物名称 | 规格、型号及主要性能 | 数量 | 响应规格、型号 及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 及服务 | 供货期 |
| 1 | 学生升降课桌凳 | 见附件一 | 580套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 学生升降凳 | 见附件一 | 150个 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判时需 携带资料 | 营业证件、法人授权书、个人身份证件、政府采购直供商中标通知书、报价单 | 总报价：人民币 （大写） |  |
| 送达截止日期 | 2015年7月15日 下午15:00 | ¥ |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供货商填写 |

附件一：

序号 名称 图片 型号及规格 材质及配置 1 学生升降课桌 面板： 600mm*420mm*20mm 桌脚： 22mm*65mm*1.5mm 桌面：环保20mm厚多层板制作，厚度20mm，采用亚光环保油漆三底两面。桌腿：50*20*1.2mm椭圆管。桌斗板: 0.8mm冷轧板，两侧有挂钩，挂钩位置尽量靠桌底面。升降片：1.2mm厚，高475mm,上宽350mm,下宽250mm.上高175mm，下高300mm。方凳：360*260*450mm。 各钢件做防锈处理，采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及桌椅金属部分需经酸洗、磷化、表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度70～80um。金属零、部件采取焊接连接。此外其他焊接件之间的连接部分均应焊接（结构不需要时除外），不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于0.5mm。焊接后要经打磨处理。(所有五金件都采用防止退螺帽)。 脚套：正宗ABS工程塑料,脚套底子厚5mm并且带防滑功能。 2 学生升降方凳 方凳： 360*260*440mm 规格：360*260*440mm，凳脚为35*45，国家优质硬杂木制作，带木胶满榫，凳面为环保18mm厚多层板，采用亚光环保油漆，颜色由采购单位自定。 与以上两标段课桌配套。