郑州大学货物采购竞价单

| 采购人发出询价时间：2015.6.25 | 供应商报价时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 郑州大学管理工程学院 | 供应商全称 （加盖公章） |  |
| 采购联系人、电话 | 兑老师，18538833391；李老师，13526630608 | 供应商详细地址 |  |
| 送达地址 联系人、联系 | 郑州高新区科学大道100号综合办公楼565 王老师、张老师 0371-67781167 | 联系人、联系电话 |  |
| 货物名称 | 规格、型号及主要性能 | 数量 | 响应规格、型号 及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 厂家 |
| 1 | 移动式档案柜子（智能密集架） | 详见 附1 | 44组 |  |  |  |  |  |
| 质保期及服务 | 终身质保费，并负责免费培训，保证产品质量 |  |
| 供货期 | 协议合同签订后7日内交货安装 |  |
| 交货地点 | 郑州大学管理工程学院 |  |
| 其它要求 | 符合国标，保证房间的每平方承重满足办公楼房的承重标准 |  |
| 谈判时需 携带资料 | 营业证件、法人授权书、个人身份证件、政府采购直供商中标通知书、报价单 | 总报价：人民币 （大写） |  |
| 送达截止日期 | 2015年7月2日 下午3：00整 | ¥ |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供货商填写 |

附1：

一、方案设计

1、房间总面积约43.875平方米；

2、房间设置标准A4档案智能密集架：

44组（一列4组*11组）， 双面各6层；

3、铺设3根导轨，保证运行平稳；

4、房间的两条通道上各留至少1000mm的通道，保证进出方便；

5、密集架上摆满A4档案盒（55mm厚）

二、系统设计

智能型电脑密集架的电动控制部分要经过专业的抗干扰测试，性能稳定可靠，

采用多点保护安全可靠。

1.全液晶中文提示操作，每一列上都装有液晶触摸显示屏。

大致规格为240*128，可显示16*16的汉字。

2.上电自动故障检测，中文报警，提供临时修复办法。

3.自动计算启动力量，提供最低功耗的启动力。

4.PWN调速电机，整个系统运行全程监控，电机速度可调。能低速启动，高速运行。

5.设定安全力矩，当电机启动后遇到阻碍力超过安全力矩系统自动关闭并报警。

6.自动通风功能，能定时，手动实行通风。

7.遇阻后缓慢加力，即使有人夹在里面也能轻易推开密集架，感觉上电动机非常轻。

8. 电动机大功率（150W），小负荷（负荷随负载变化而变化）这样电机噪声小，寿命高。

9. 过道全程装有无线红外遮挡式开关，无论身处过道的任何位置，在电机启动时，

只要用手轻轻一挡密集架就自动停止并报警。

10．电脑集中式管理档案，自动定位档案，自动打开密集架并指出档案位置。

11．多种数据库接口，可与各种大型数据库MSQL，SERVER，SYBASE，ORACLE相连。

12．智能化立体式灯光引导定位功能

13.远距离RF卡检测系统，可以保证进出档案室的档案随时受到监控，保证资料的安全。

可以让管理员拿着资料就能自动打开密集架。

14.固定列安装有嵌入式XP系统的电脑，带有12寸触摸屏显示器，可以控制本区的密集架，

并可联网查询资料信息。

15．瑞士产温湿度显示精度高。

16．电脑，手动，电动可分别单独使用。

三、  技术参数：

1. 供电电源：220V,50Hz

2. 设备电源：DC：24V

3. 电机： 24V,150W

4. 运行速度：4.5m/min

5. 最达过载电流：8A

6. 噪声：≤60dB

7. 最达滑行距离：≤60mm

8. 数据库：SQL